Usługi projektowe S.C. F. Rytwiński L. Rytwińska-Nowak
ul. Andersa 42 09-410 Płock
Data utworzenia : 2014-10-20
Remont ulic osiedlowych w m. Gródkowo gm. Wyszogród działki 7/5, 7/6, 7/7, 7/8 .
Tabela przedmiaru robót
Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiOR	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Rozbiórki / [CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic]
1	BCD / D-01.01.01-0		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0.3360
			od nawierzchni bitum, wokół budynków (126+70+70+70)*0,001		0.33600
2	BCD / D-01.03.02-0		Rozebranie podbudowy z betonu, grubość podbudowy 15cm, wywóz gruzu na wysypisko	m2	280.0000
			dz 7/8: 70*4		280.00000
3	BCD / D-01.03.02-1		Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm, ułożonych na podsypce piaskowej	m2	140.0000
			Przed budynkami 70*2,0		140.00000
4	BCD / D-01.03.02-1		Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	582.0000
			Od nawierzchni bitum 126*2 + wzdłuż ciągów pieszych ( 70*2 ) + ( 70 * 2 ) + 50		582.00000
			Dział nr 2. Podbudowa i nawierzchnia
5	BCD / D-04.01.02-0		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	1397.2500
			1647,25 - 250		1397.2500
6	BCD / D-04.02.01-0		Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi mechanicznie, grubość warstwy 5cm	m2	1273.2500
			1647.2500 – 250 - 124		1273.2500
7	BCD / D-04.04.02-1		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia betonowego frakcji 0/22 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm zaklinowanie kruszywem beton. 0/8mm, grub. do 5cm	m2	646.2500
			646.2500		646.2500
8	BCD / D-04.04.02-1		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia betonowego frakcji 0/22 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm / 1001.0000	m2	1001.0000 / 1001.0000
9	BCD / D-08.01.01-0		Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych 40 * 40 na podsypce cementowo piaskowej o grubości min. 10 cm / 246.5000 * 1.2000		295.8000 / 295.8000
10	BCD / D-08.01.01-0		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 100*30*12 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	757.0000
			Proste + łuki 757.0000		757.0000
11	BCD / D-08.01.01-0		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 100*25*6 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu / 493.0000 – 50.000		443.0000 / 443.0000
			Dział nr 3. Oznakowanie
10	BCD / D-07.02.11-1		Przymocowanie do gotowych słupów znaków zakazu typ B (okrągły fi 800mm), folia odblaskowa I generacji	szt.	2.0000
			B-2: 2		2.00000
11	BCD / D-07.02.21-0		Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D (prostokątny 600x750mm), folia odblaskowa I generacji	szt.	4.0000
			D-3: 2		2.00000
			D-1: 2		2.00000
12	BCD / D-07.02.01-0		Ustawienie słupków z rur stalowych fi 70mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	7.0000
			7		7.00000
13	BCD / D-07.02.11-0		Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900mm),folia odblaskowa I generacji	szt.	1.0000
			A7: 1		1.00000