UGiM.271.17.2018r

Wyszogród 07.06.2018r.

Zaproszenie do składania ofert

I.	ZAMAWIAJĄCY:

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508

II. 	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: ,,Drugi przetarg na realizację zadania: Modernizacja drogi gminnej w m. Rakowo o długości 815 mb, gmina  Wyszogród”

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystyka obiektu:

a) Zakres robót budowlanych:

1)  roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,815 km,

2) profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechaniczne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni , wykonanie koryta o głębokości do 12 cm, odwóż urobku do 5 km –  na powierzchni 3 667,5 m²,

3)  wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/61,5 mm, grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu – na powierzchni 2 852,5  m²,

4)  wykonanie w górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0,21,5 mm, grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu –  na powierzchni 2 852,5  m²,

5)  wykonanie nawierzchni   z kruszywa naturalnego ( dolomitowego ) o frakcji  0,12 mm – 0,16 mm, grubości warstwy  po zagęszczeniu  5 cm  ( zamknięcie nawierzchni ) – 2 852,5  m²,

6)  wykonanie poboczy z kruszyw łamanych ( frakcja do 0/21,5 mm ) , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – na powierzchni  815  m².

b) Droga gminna w miejsc. Rakowo  stanowi drogę dojazdową do  części tego sołectwa  oraz do gruntów rolnych na terenie zarówno gminy Wyszogród ,jak i Gminy Mała Wieś. Jest łącznikiem alternatywnym spinającym drogę powiatową o nawierzchni bitumicznej z tą samą drogą powiatową. Ponadto droga ta stanowi część trasy autobusu szkolnego dowożącego dzieci do dwóch szkół . Klasa drogi D - dojazdowa. Obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową, jest wzmocniona żwirem poprawiającym jej stabilność. Szerokość drogi zawiera się w szerokości pasa drogowego i wynosi ponad 7,0 m. Przebieg drogi jest zmienny, zależny od przejezdności. Teren plaski, widoczność dobra, brak drzew. Odprowadzenie wód na przyległy teren. Rowów brak.

III. 	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Prace polegające na modernizacji drogi  należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w okresie od 15 lipca do 15 wrzesień 2018 roku .

IV. 	OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową;

- posiadać datę sporządzenia;

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email;

- dołączony parafowany projekt umowy – załącznik nr 2 do zapytania,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę, złożona w formie pisemnej.

V. 	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.	Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: k.caban@wyszogrod.pl, poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 0-450 Wyszogród (z dopiskiem Oferta - ,, Modernizacja drogi gminnej w m. Rakowo  o długości 815 mb, gmina  Wyszogród”), lub doręczona  osobiście w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 25 czerwca 2018r., do godz. 10:00 (liczy się data wpływu do urzędu, kancelaria UGiM Wyszogród – pokój nr 4) - na załączonym formularzu do zapytania załącznik nr 1

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2018 r o godzinie 10.15 w sali nr 6 -UGiM Wyszogród.

2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. 	OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena.

VII. 	INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub poczty tradycyjnej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie BIP tutejszego urzędu.

VIII. 	DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela:

- Artur Kaźmierczak pod numerem telefonu (24) 267 26 15, kom. 512 050 993 oraz adresem email:       a.kazmierczak@wyszogrod.pl

UWAGA: Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Jan Boszko