        Załącznik nr 2
Usługi projektowe S.C. F. Rytwiński L. Rytwińska-Nowak
ul. Andersa 42 09-410 Płock
Data utworzenia : 2014-11-04
Remont  nawierzchni drogi gminnej  w miejsc. Słomin o l=200 + 1350 mb, działki 189,210.

Tabela przedmiaru robót
Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiOR	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
Dział nr 1 Działka 189
1	BCD / D-01.01.01-0		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych / robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym,	km	0.2000
			0,2		0.2000
2	BCD / D-04.01.02-0		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy / konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. VI	m2	1000.0000
			200*5		1000.00000
3	BCD / D-04.01.02-1		Wykonanie podbudowy żwirowej grubość warstwy po zagęszczeniu walcem drogowym 15 cm	m2	800.0000
			200*4		800.00000
4	BCD / D-07.02.01-02		Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	6.0000
5	BCD / D-07.02.01-02		Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A o boku 700 mm) folia odblaskowa II generacji	szt	7.0000
			A 7 z T-6 : 1+1		2.00000
			A-6b,c: 1+1		2.00000
			A-7 : 1		1.00000
			B-33 (50):2		2.00000
Dział nr 2 Działka nr 210
6	BCD / D-01.01.01-0		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych / robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym,	km	1.3500
			1,35		1.35000
7	BCD / D-04.01.02-0		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy / konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. VI	m2
			1350*5		6750.00000
8	BCD / D-04.01.02-1		Wykonanie podbudowy żwirowej grubość warstwy po zagęszczeniu walcem drogowym 10 cm	m2	5400.0000
			1350*4		5400.00000
9	BCD / D-04.04.02-13		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia betonowego,grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, frakcja 0/31,5mm	m2	5400.0000
			1350*4,0		5400.00000
10	BCD / D-07.02.01-02		Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	10
11	BCD / D-07.02.01-02		Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A o boku 700 mm) folia odblaskowa II generacji	szt	14
			A-7:1		1.00000
			A-6b,c:1+1		2.00000
			D-1 z T-6:2+2		4.00000
			B-33 (20 ): 2		2.00000
			B-33 ( 50) : 2+1		3.00000
			A-30 z T-1 :1+1		2.0000