Wyszogród, dn. 07.11.2013 r

UGiM. 271.11.2013

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia-

Wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kościuszki z sięgaczem w m. Wyszogród wraz z odbudową nawierzchni” w ramach realizowanego projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród”

Zamawiający Gmina i Miasto Wyszogród, informuje, iż w dniu 05.11.2013 roku wpłynęło zapytanie następującej treści:

„W dokumentacji projektowej pojawia się nazwa HS, prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co ona oznacza”.

W odpowiedzi Zamawiający składa poniższe wyjaśnienia:

- Nazwa HS określa minimalne parametry techniczne zastosowanych rur i kształtek. Dokumentacja obejmuje wykonanie kolektorów sanitarnych oraz deszczowych z rur i kształtek PVC-U wykonanych z litego materiału. System rur i kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna montowaną przez producenta. Szczelność min. 2,5 bara. System o średnicach i grubości ścianek: DN/OD 160x5,5; DN/OD 200x6,6; DN/OD 250x8,2; DN/OD 315x10,0 – rury bezkielichowe, łączone na złączki dwukielichowe produkowane metodą wtrysku bezpośredniego. System o średnicach i grubości ścianek: DN/OD 400x12,6; DN/OD 500x16,5; – rury kielichowe, z uszczelką wargową zintegrowaną w kielichu z  pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna. Sztywność rur i kształtek SN 12kN/m²;   SDR 34; SLW 60. UWAGA!. Kształtki od DN/OD 160 do DN/OD 315 muszą być produkowane metodą wtrysku bezpośredniego. Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB. Zastosowane rury i kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i  być produkowane przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania). Możliwość układania systemu rur i kształtek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza (rury oznaczone kryształkiem lodu). Przykrycie rur i kształtek SN 12  SDR 34 min. 0,5 m., przy obciążeniu kołowym SLW 60. Rury muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 240 bar. Badanie musi być przeprowadzone przez niezależny instytut i potwierdzone aprobatą ITB.

Z poważaniem

Mariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród